TALLER: ADICIÓN DE VECTORES

Curso: Tercero Medio

Unidad: Mecánica

Objetivo:

- Utilizando fuerzas, verificar la regla del paralelogramo en la adición de vectores.

- Determinar las componentes de un vector

- Demostrar que en un cuerpo en equilibrio de traslación se cumple que:

( Fx  = 0

( Fy  = 0

Introducción teórica

Se sabe que todo vector posee componentes rectangulares que se dibujan  proyectando a vector  sobre los ejes de coordenadas cartesianas como se muestra en el dibujo.

Por otro lado se observa que al sumar las componentes Fx y Fy por el método del paralelogramo se obtiene al vector F.

Materiales:

Tres dinamómetros, 1 metro de pitilla, regla, papel y transportador.

Procedimiento.

1. Corte la pitilla en tres trozos de unos 15 cm y amárrelas con un nudo fuerte en un extremo de modo que las tres se puedan abrir formando una Y.  En los extremos de la Y haga un lazo que pueda introducir en cada gancho de los dinamómetros.

2. Tire de los dinamómetros de tal forma que uno de ellos tenga la dirección del eje X de un sistema de coordenadas dibujada en el papel como se muestra en la figura (a).

3. Una vez que consiga que el nudo que une los tres hilos coincida con el origen del sistema, dibuje las direcciones de los hilos y anote el valor que marca cada dinamómetro (procure mantenerse dentro de los límites de las escalas de cada uno de ellos).

4. Sobre las mismas líneas  dibuje los tres vectores fuerzas que parten del nudo utilizando una escala en cm, por ejemplo que 10 N este representado por 2 cm.

5. Utilizando la regla del paralelogramo encuentre la suma entre F2 y F3 y compare el resultado con F1. ¿Qué concluye?

6. Si determina la suma entre  F1 y F2 ¿qué obtendría como resultado? Verifique su predicción.

Implementación usando simulación computacional.

Usando las herramientas de simulación computacional de https://phet.colorado.edu

Para el estudio de fuerzas propuesto en este taller, la actividad puede ser desarrollada de forma alternativa usando:

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_en.html

Usando este elemento estudiante puede variar las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo, balancearlas o desbalancearlas.

También se puede usar el siguiente elemento para visualizar el concepto de equilibrio.

https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_es_PE.html

Usando el siguiente elemento el estudiante puede visualizar la suma de vectores.

https://phet.colorado.edu/sims/html/vector-addition/latest/vector-addition_en.html

# Text boxes

F

Fx

Fy

Fx = Proyección del vector F sobre el eje X

Su valor es:      Fx = F cos (

Fy = Proyección del vector F sobre el eje Y

Su valor es:      Fy = F sen (

Y

X

X

X

Figura a

Figura b

F2

F3

F1

F1

F3

F2