# Taller el Boomerang

Curso: Tercero medio

Unidad: Fluidos

# Objetivos

Construir un boomerang.

Analizar por que planea o se mantiene en el aire.

Explicar por que se produce su rotación.

# Contenidos involucrados

# Equilibrio

Torque

Fluidos (Bernoulli)

# Materiales

Un trozo de cartón piedra rectangular de 35 cm de largo y 25 cm de ancho y de espesor superior a 3 mm.

Lápiz para marcar.

Un corta cartón.

Un trozo de lija para madera o metal.

Máxima precaución al utilizar el corta cartón para evitar cortes y heridas.

# Procedimiento

Marcar el boomerang en el cartón dando a las aspas un ángulo igual o superior a 90 º el diseño puede ser libre de acuerdo a la creatividad. Si se es zurdo debe marcar al revés la figura.

Cortar el cartón piedra en la cara que enfrenta el aire (A) colocando el corta cartón totalmente vertical. En la parte posterior (B) del boomerang cortar el cartón colocando la herramienta de corte con un ángulo de 45º, ver figura.

Luego de cortar el boomerang pasar la lija suavemente retirando el material sobrante y dar una mejor terminación para provocar que planee (investigar la aerodinámica  del ala de un avión o del aspa de un helicóptero).

# Actividades

- Lanzar el boomerang de diferentes maneras y observar  que ocurre. Anote lo observado. Trate de fijarse como debe enfrentar el aire (fluido) para que sea más eficiente el planeo.

- Plantee hipótesis de cómo sale mejor lanzarlo: con el eje de rotación vertical u horizontal, o lanzarlo del aspa más larga  o de la más corta.

- Después de anotar sus hipótesis ahora salga a un espacio amplio y libre de personas y lance el boomerang del aspa más larga y después de la más corta, trate de lanzarlo de manera que suba al cortar el aire. Oriente ahora su eje horizontalmente y láncelo. Y luego oriente el eje verticalmente.

- Concluya y anote de que manera se debe lanzar para que planee más tiempo y retorne.

- Observe si se devuelve y trate de dar una hipótesis que explique el retorno o no retorno del boomerang.

- Para poner en rotación un cuerpo respecto de un eje es necesario aplicarle  un torque, ¿quién produce el torque sobre el boomerang? y ¿dónde se está aplicando?¿hay más de un torque? ¿están en equilibrio?

- Corte y construye más boomerangs de diferentes tamaños y modelos en cartón.

- Construya un boomerang de madera se recomienda trupan de 3 o 4 mm o cholguán o con la tapa de un portafolios viejo. Trate de probarlo en sus vacaciones de verano en la playa, seguro que le entretendrá bastante.

- Busque en www.google.cl información sobre el boomerang.

# Footnotes

Contribución del profesor Juan Francisco Aravena Muñoz del Liceo  Alberto Hurtado