ROCE

Curso: Segundo medio

Unidad: Movimiento

Objetivo

Determinar los coeficientes de roce estático y cinético para un par de superficies.

Materiales

Tabla o cualquier superficie que se pueda inclinar, un libro, regla.

Procedimiento

Para determinar el coeficiente de roce estático µE ubique el libro sobre la tabla  y de un de sus extremos levántela justo hasta la inclinación donde el libro inicia el  movimiento

Mida la distancia horizontal X  y la altura Y, donde la fuerza de roce estático alcanza su máximo valor. Estas dos medidas determinan la inclinación.

Para medir el coeficiente de roce cinético µC ubique el libro sobre la tabla para una inclinación tal que se observe al libro descender con velocidad constante

Mida los valores de X y de Y para este caso.

Se puede demostrar que estos coeficientes se pueden determinar utilizando la siguiente fórmula

Actividades

1. En un diagrama como los mostrados anteriormente, dibuje todas las fuerzas que actuaban sobre el libro, tanto cuando estaba en reposo como cuando bajaba con velocidad constante.

2. Utilizando la fórmula anterior determine el valoe de µE , observe que no tiene unidades, ¿por qué?

3. Utilizando la fórmula anterior determine el valoe de µC.

4. Compare los valores obtenidos para ambos coeficientes de roce. Explique.

5. ¿Qué significado físico tiene cada coeficiente de roce?

6.  ¿Por qué el libro no sale del reposo para cualquier inclinación? ¿Qué sucede con la fuerza de roce estática?

7. ¿Qué relación tienen los coeficientes de roce con las respectivas fuerzas de roce?