TALLER: MOMENTO DE INERCIA(

Curso:  Tercero medio

Unidad: Movimiento circular

Objetivo

Medir el momento de inercia de un libro respecto de diferentes ejes de rotación.

Materiales

Libro, tela adhesiva, cronómetro.

Procedimiento

Para medir el momento de inercia del libro este será suspendido de una cinta adhesiva. Al someter a una torsión la cinta hará que el libro adquiera un movimiento oscilatorio cuyo período está dado por

donde l es el largo de la cinta adhesiva, I el momento de inercia del libro, M la masa del libro, g la aceleración de gravedad y d el ancho de la cinta adhesiva. Ver figura 1

Use un trozo de cinta adhesiva para mantener el libro cerrado, como se muestra en la figura 2. Suspenda el libro (de masa M) con un trozo de cinta de aproximadamente 23 cm de largo (l )y  de unos 2 cm de ancho (d), de la orilla de una mesa como se muestra en la figura 3

Cuide que la dirección de la  cinta de la que cuelga el libro pase, aproximadamente, por el centro de masa de este.

Produzca en el libro una oscilación torsional con eje vertical y mida el tiempo que le lleva en completar 10 oscilaciones. Repita la medición pero cambiando la orientación del libro, como se muestra en la figura 3

Busque otra orientación y repita la medición del tiempo de oscilación cuando oscile, como lo muestra la figura 4

Actividades

1. Con las mediciones de tiempo realizadas, determine el período de oscilación para cada orientación dada al libro.

2. Despeje el momento de inercia I de la ecuación anterior determine el momento de inercia para cada una de las mediciones realizadas.

3. ¿Por qué los valores de I  determinados son diferentes? Explique.

4. Pata poner en rotación un cuerpo respecto de un eje es necesario aplicarle  un torque, ¿quién produce ese torque sobre el libro? y ¿dónde se está aplicando?

# Footnotes

( Basado en el libro “Experimentos con hilos y cinta adhesiva” de R. D. Edge, publicado por American Physical Society of Physics Teachers

# Text boxes

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 1